Стенд для демонстрации автомобильной аудиоаппаратуры

Car Audio 16-10-1-2

Инструкция по эксплуатации и монтажу

- Общие сведения

Стенд предназначен для демонстрации автомобильной аудиоаппаратуры.

- Подключаемое оборудование

- 	16-ть авто магнитол (CD, MP3 проигрывателей)

- 	10-ть пар акустических систем

-	1-н усилитель (с выходом на ак. системы и выходом на дин. головку сабвуфера)

- 	1-н усилитель сабвуфера

- 	2-е динамические головки сабвуфера

Рис.1 Расположение оборудования и элементов управления

- Выполняемые функции

  - Прослушивание любой (одной из 16-и) магнитолы  с любой (одной из 10-и) парой             акустических систем, с сабвуфером, или без сабвуфера. Коммутация акустических систем осуществляется подключением к тыловому (rear) выходу магнитол.

  - Прослушивание любой (одной из 16-и) магнитолы  с любой (одной из 10-и) парой             акустических систем через усилитель с сабвуфером, или без сабвуфера.

  - Выбор одной из динамических головок сабвуфера.

Рис.2 Структурная схема коммутации оборудования

- Подключение оборудования к стенду

Внимание, во время подключения оборудования питание стенда должно быть отключено.

  - Подключение магнитол

Маркировка 					Назначение

M n (Рис. 3 А)			- к линейному выходу магнитолы

M n (Рис. 3 Б)			- к антенному входу магнитолы

M n (Гнездо EBРO ISO 2x8)	- к вилке EBРO ISO магнитолы

  - Подключение усилителя сабвуфера

Маркировка 					Назначение

LINE-SUB  (Рис. 3 А)		- к линейному входу усилителя сабвуфера

SUB-SUB (Оранжевый провод) 	- выход на динамическую головку

сабвуфера (красный +, белый -)

13,5 В				- питание (красный +, чёрный -)

  - Подключение акустических систем

Маркировка 					Назначение

SP n L				- левая акустическая система (красный +, чёрный -)

SP n R				- правая акустическая система (красный +, чёрный -)

  - Подключение динамической головки сабвуфера

Маркировка 					Назначение

SP n SUB

(Оранжевый провод)		- динам. головка сабвуфера (красный +, белый -)

  - Подключение усилителя

Маркировка 					Назначение

LINE-AMP  (Рис. 3 А)		- к линейному входу усилителя

A-SUB (Оранжевый провод) 	- выход на динамическую головку

сабвуфера (красный +, белый -)

13,5 В				- питание (красный +, чёрный -)

SP L				- левая акустическая система (красный +, чёрный -)

SP R				- правая акустическая система (красный +, чёрный -)

Рис.3

- Управление стендом

Включите питание стенда, через 2 секунды после включения питания будут выбраны (включены) магнитола 1 и пара акустических систем SP1, усилитель и усилитель сабвуфера выключены. Для выбора другой магнитолы или пары акустических систем, необходимо нажать и удерживать кнопку (расположенную рядом с соответствующим оборудованием) до включения индикатора расположенного выше нажатой кнопки.

Для прослушивания магнитол через усилитель, необходимо нажать и удерживать кнопку АМР (Рис. 1) до включения индикатора, при этом выбранная пара ак.систем и выбранная головка сабвуфера подключатся к выходам усилителя. Для выключения усилителя, необходимо нажать и удерживать кнопку АМР до выключения индикатора.

Для прослушивания автомагнитол совместно с усилителем сабвуфера, необходимо нажать и удерживать кнопку SUB (Рис. 1) до включения индикатора, при этом выбранная головка сабвуфера подключатся к выходам усилителя сабвуфера. Для выключения усилителя сабвуфера, необходимо нажать и удерживать кнопку SUB до выключения индикатора.

Для включения динамической головки сабвуфера, необходимо нажать и удерживать кнопку (расположенную рядом с соответствующей головкой) до включения индикатора (если при этом была включена другая головка, то она отключится). Для выключения динамической головки сабвуфера, необходимо нажать и удерживать кнопку (расположенную рядом с соответствующей головкой) до выключения индикатора.

- Назначение предохранителей

Предохранители установлены на плате автоматики, и предназначены для защиты цепей питания автоматики и оборудования от коротких замыканий.

- Технические характеристики

Напряжение питания стенда		180…240 В, 50 Гц

Напряжение питания оборудования	13,5 В (+/- 0,5 В)

Мощность источника питания		500 Вт

Диапазон рабочих температур		+10…+50 гр. С

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации стенда 12 месяцев.

Стенд не подлежит бесплатному гарантийному ремонту в случаях:

- механического повреждения

- воздействия на стенд агрессивных веществ или воды

- эксплуатации стенда за пределами рабочих диапазонов напряжения питания и температуры  указанных в п.6 настоящей инструкции.

- эксплуатации стенда совместно с неисправным оборудованием

- Комплект поставки

- стенд Car Audio большой		1 шт.

- вилка ЕВРО ISO 1x16			16 шт.

- предохранитель 15А			3 шт.

- запасные кнопки			5 шт.

- инструкция				1 шт.

- Информация о производителе

НПП “Радиотехнические системы”, 630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, дом 9, корпус 3, тел. 8-913-931-38-49, е-mail: info@radiorama.ru, http://www.radiorama.ru, ICQ 240201636

НПП “Радиотехнические системы”, 2008 г.

Инструкция по монтажу

Рис. 1 Расположение элементов на стенде (тыльная сторона)

Расположение элементов с тыльной стороны стенда показано на рисунке 1. Комплект электроники состоит из блока питания, платы автоматики, антенного развитвителя, развитвителя линейных сигналов и комплекта кабелей. Основу стенда образует плата автоматики, распределение и коммутация сигналов происходит именно на ней. Плата автоматики крепится в центре стенда, практически все кабели будут подключены в дальнейшем к этой плате.

1. Закрепите плату автоматики саморезами, предварительно установив под плату в местах крепления стойки, отверстия для крепления обозначены стрелками. Внимание! при креплении не допускайте изгиба платы, не затягивайте сильно саморезы - это может повредить электронные компоненты на поверхности платы.

2. Прокинте кабели от элементов управления к плате автоматики, согласно схемы расположения элементов. Концы кабелей для подключения динамиков (SP), магнитол (М) и сабвуферов (SP SUB) должны на 5….10 см вытянуты с лицевой стороны стенда. Кабели закрепите к корпусу стенда при помощи клипс и саморезов, обратите внимание, что концы кабелей для подключения к магнитофонам (М1…М16) должны иметь слабину 25…40 см. Кнопки можно закрепить с помощью гаек или клеем. Подключите разъёмы от кабелей управления к плате автоматики (рис. 4), маркировка разъёмов на концах кабелей соответствует маркировке на плате.

Рис. 2 Крепление кабеля управления.

Рис. 3 Кабель для подключения динамиков (SP).

Рис. 3 Кабель для подключения магнитол (М).

Рис. 4 Подключение кабелей к плате автоматики.

Рис. 5 Разводка кабелей от платы автоматики.

3. Закрепите платы разветвителей с боку по центру от отверстий для установки магнитол. Внимание! при креплении не допускайте изгиба платы, не затягивайте сильно саморезы - это может повредить электронные компоненты на поверхности платы.

4. Соедините платы разветвителей кабелями с платой автоматики (Х32, Х37).

5. Кабели LINE-SUB и LINE-AMP от разветвителя линейных сигналов прокинте в отверстия SUB и AMP соответственно.

6. Закрепите блок питания и сделайте разводку питания согласно рис. 7 и схемы рис. 8. Силовые Кабели 13,5В соедините скруткой или пайкой и изолируйте изолентой. Кабель питания платы автоматики Х32 подключите к блоку питания красный к V+, чёрный к V-.

7. Приберите провода клипсами к корпусу и стяжками между собой.

8. Проверьте правильность подключения разводки питания, включите сетевой кабель в розетку AC 220В. Включите питание стенда, 3-и зелёных индикатора на плате автоматики должны включиться, через 2 секунды после включения питания будут выбраны (включены индикаторы) магнитола 1 и пара акустических систем SP1, стенд готов к эксплуатации.

Рис. 6 Крепление плат развитвителей и кабелей (М) к дверце стенда.

Рис. 7 Разводка кабелей питания.

Рис. 7 Схема разводки питания 13,5В