Комплект оборудования для удалённого контроля и управления объектом

GSM контроллер GK-02

1. Общие сведения

Комплект предназначен для контроля логических уровней электрического оборудования (переменное напряжение 0В/220В или сухие контакты) и оповещение о состоянии уровней или изменении уровней по GSM каналу связи (SMS, e-mail), а так же управления электрическим оборудованием (реле)

2. Состав комплекта

Комплект смонтирован в щитовом корпусе и состоит из следующих частей:

- Источник питания

- Плата контроллера

- Плата преобразователя напряжения 0В/220В

- Плата управления

- Внешняя антенна

Рисунок 1

3. Технические характеристики

Количество входов - 64 (сухие контакты, или уровни 0B/220B при использовании преобразователя напряжения)

Напряжение логического ноля - 0….10В

Напряжение логической единицы - 180…240В

Время выборки входа - 3…250 секунд

Количество выходов - 4 (реле с двумя группами контактов)

Максимальный ток коммутации - 8А

Максимальное напряжение коммутации - 240В

Количество возможных номеров телефонов для оповещения – 9

Количество возможных адресов e-mail для оповещения – 2

Максимальное количество номеров телефонов для оповещения по одному входу – 6

Максимальное количество адресов e-mail для оповещения по одному входу – 2

Время периодической рассылки сообщений о состоянии объекта – 1…24 часов

Напряжение питания - ~ 220 В (+10%, -15%)

Потребляемая мощность не более - 1,2 Вт

Время работы от встроенного аккумулятора не менее - 24 часа

4. Подключение комплекта

Внешний вид GSM контроллера изображён на Рисунке 1.

- Плата контроллера

- Индикатор состояния GSM контроллера

- Держатель SIM карты

- Разъём для подключения антенны

- Тумблер управления питанием GSM контроллера

- Источник бесперебойного питания

- Плата преобразователя

- Плата выходов

- Клеммник для подключения к входам

- Клеммник для подключения питания

Подключение питания

Питание ~220В подключается к клеммнику поз.10, назначение контактов:

0 – нейтраль (0)

0 – нейтраль (0)

Ф – фаза

Подключение контролируемых сигналов осуществляется к клеммнику поз.9, назначение контактов

1....64 – вход 1….64

Подключение к выходам GSM контроллера осуществляется к клеммникам поз.8, назначение контактов

Выход 1.....Выход 4 – клеммники выходов 1….4

А – нормально разомкнутый контакт реле

В – нормально замкнутый контакт реле

С – общий контакт реле (COM)

Подключение антенны

Подключите антенну к разъёму поз.4

5. Подготовка к работе

# Зона действия и оплата услуг оператора GSM

Для работы GCC-C35i (далее системы) необходима обычная SIM карта приобретаемая пользователем у оператора сотовой сети.

Система работает на территории, охваченной зоной действия оператора сотовой связи. Рекомендуется пользоваться услугами одного и того же оператора для системы и для сотовых телефонов, на которые будет осуществляться оповещение. В этом случае достигается максимальная скорость и надежность передачи информации.

Оплата услуг сотовой связи осуществляется по тарифам оператора сотовой связи. Уточните у продавца процедуру оплаты счетов. Для удобства рекомендуется объединить лицевые счета телефона подключенного к системе и сотового телефона пользователя.

# Программирование системы

Вся информация о телефонных номерах, адресах e-mail, описание параметров входа записывается пользователем в SIM карту с помощью любого сотового телефона. Пользователь может использовать стандартные тексты SMS сообщений, которые хранятся в памяти GSM контроллера (приложение 1) или написать свои тексты сообщений и сохранить в SIM карте. SMS сообщения с  текстом для оповещения, сохраняемые в карте, должны быть написаны в 16-битной русской кодировке и обязательно сохранены с 11-и значным номером получателя (первой цифрой номера должна быть 8), номер получателя – 11-и значный телефонный номер SIM карты.

Назначение ячеек исходящих SMS сообщений в памяти SIM карты

(№ записи в исходящих SMS / Описание)

1 / email адрес 1 с телефоном получателя

2 / email адрес 2 с телефоном получателя

3 / Текст 1 для отправки

.

.

18 / Текст 16 для отправки

19 / Пароль для управления выходами (6-ть русских букв)

20 / Свободная ячейка для приёма SMS сообщений

Назначение ячеек в телефонном справочнике

(№ записи в телефонном справочнике / Описание)

1 / Телефонный номер 1 для оповещения (11 цифр, все номера должны начинаться с 8-ки)

.

.

9 / Телефонный номер 9 для оповещения (11 цифр, все номера должны начинаться с 8-ки)

10 / Описание периодической рассылки  [ В В T1 E1 T2 E1 T3 E1 T4 E4 T5 E5 ]

В В – время суточной рассылки 00….23 часов

Тn – номера телефонов (в телефонном справочнике) на которые нужно отправить SMS текстом о состоянии входов и выходов (1…9)

En – адрес электронной почты (в исходящих SMS) на которые нужно отправить текст о состоянии входов и выходов (1,2)

11 / Описание входа 1  [ В В В Ф Ф С С П А ]

В В В– время выборки входа 1 (000….255 секунд)

Ф Ф – номер SMS  (в исходящих SMS/в памяти GSM контроллера) c текстом, который отправится по высокому уровню на входе 1 (03….18/21….50)

С С – номер SMS  (в исходящих SMS/в памяти GSM контроллера) c текстом, который отправится по низкому уровню на входе 1 (03….18/21….50)

П – префикс, подставляется после текста сообщения.

А – аварийный уровень, текст авар. или норма подставляется после префикса,

1 – авар. по высокому уровню, норма по низкому уровню

0 – авар. по низкому уровню, норма по высокому уровню

12 / Описание номеров телефонов и email для оповещения входа 1 [ T1 E1 T2 E1 T3 E1 T4 E4 T5 E5 T6 E6]

Тn – номера телефонов (в телефонном справочнике) на которые нужно отправить SMS сформированным текстом при изменении уровня на входе 1 (1…9)

En – адрес электронной почты (в исходящих SMS) на которые нужно отправить сформированный текст при изменении уровня на входе 1 (1,2)

13 / Описание входа 2

14 / Описание номеров телефонов и email входа 2

.

.

.

.

137 / Описание входа 64

138 / Описание номеров телефонов и email SMS входа 64

Формат текста SMS сообщения для управления выходами

[ П П П П П П_№_Д_И И И ]

П П П П П П – пароль (русские буквы)

№ - номер выхода (1…4)

Д – действие: 0 – откл., 1 – вкл., 2 – импульс

И И И – время импульса (0…255 сек.)

Пример1:

Описание входа:

005030421 – время выборки 5 сек., по высокому уровню будет отправлен текст из ячейки 3 исходящих SMS c префиксом 2 и текстом авар., по низкому уровню будет отправлен текст из ячейки 4 исходящих SMS c префиксом 2 и текстом норма

Описание номеров телефонов и email входа:

516200000000  - SMS будут отправлены на номера (в телефонном справочнике) в ячейках 5 и 6 и на адреса электронной почты в ячейках (исходящих SMS) 1 и 2

Пример2:

Управление выходом:

Сигнал 3 1 000 – пароль Сигнал, включить выход 3.

Пример3:

Управление выходом:

Сигнал 1 2 010 – пароль Сигнал, включить выход 1 на 10 секунд.

Первые 9-ть ячеек в телефонном справочнике предназначены для хранения номеров телефонов для оповещения и для отправки на них SMS о состоянии входов. Если предполагается использовать менее 9-ти номеров телефонов, то в неиспользуемые ячейки нужно занести по 11 нолей. Ячейки в исходящих SMS сообщениях предназначены для хранения адресов e-mail и текстов для отправки. Все ячейки с 1 по 19 в исходящих SMS сообщениях должны быть заполнены даже если нет необходимости в двух e-mail или во всех 16 текстах для отправки (т.е неиспользуемые ячейки заполнить любым текстом). Отключите функцию подтверждения доставки сообщения: *105*00# затем клавиша вызова, уточните у своего оператора процедуру отключения подтверждения. Запрограммированную SIM карту установите в держатель SIM карты поз.3 Включите выключатель поз.7. На плате контроллера и платах преобразователей должны загореться зелёные индикаторы. Красный индикатор на плате контроллера должен мигать с периодом 200 мс на всё время загрузки системы (около 6 минут). После окончания загрузки красный индикатор будет отображать вспышками уровень сигнала см. таблицу.1. уровень сигнала должен быть более 33%. Система готова к работе.

Таблица 1. Режимы работы индикатора

| Режим работы индикатора | Описание |
| --- | --- |
| Мигает с периодом около 200 мС | Загрузка системы |
| Постоянно горит | Идёт оповещение или выполнение команды |
| Одна вспышка в секунду | Уровень сигнала GSM менее 33% |
| Две вспышки в секунду | Уровень сигнала GSM 34….66% |
| Три вспышки в секунду | Уровень сигнала GSM 67….100% |

6. Эксплуатация системы

Изменение уровня на входе

При изменении уровня на любом входе после осуществления выборки запрограммированной для данного входа система будет последовательно оповещать по номерам телефонов и  адресам e-mail указанных в описании данного входа.

Запрос состояния входов и выходов

Для получения пользователем информации о состоянии входов и выходов на сотовый телефон и адреса e-mail необходимо позвонить на номер используемой системой. Система сбросит вызов и отправит SMS сообщение с информацией о состоянии входов и выходов при условии что номер звонившего записан в телефонном справочнике. Сообщение приходит в виде на номер звонившего и на оба адреса e-mail:

x i1 i2 i3 i4 ...... i63 i64 x o1 o2 o3 o4 x

где x – разделительный символ, i1.....i64 – входы 1….64, о1…о4 – выходы 1…4.

Чтение записи в телефонном справочнике посредством SMS

Для получения пользователем информации о записи в телефонном справочнике на сотовый телефон, необходимо отправить сообщение в виде [П П П П П П_ ч _№,]  на номер используемой системой (П П П П П П – пароль (русские буквы) № - номер ячейки (1…199)). Система отправит SMS сообщение с информацией о записи в запрашиваемой ячейке.

Запись в телефонный справочник посредством SMS

Для записи пользователем информации в телефонный справочник, необходимо отправить сообщение в виде [П П П П П П_ з _№,"данные",тип номера,"имя"]  на номер используемой системой (П П П П П П – пароль (русские буквы) № - номер ячейки (1…199), з - запись, № - номер ячейки в phonebook, данные - номер телефона, тип номера (установить129), имя - под каким именем запишется (в имени можно использовать только цифры и тире).

). Система отправит SMS сообщение с новой информацией в ячейке.

Пример:

изменить данные в ячейке 120: [пароль з 120,"112230000000",129,"120-1"]

Управление выходами

Для управления выходами необходимо отправить SMS сообщение на номер используемой системой. Одним сообщением можно управлять только 1-м из входов. Каждый выход можно – включить , выключить, либо включить на время 1…255 сек.(импульс), текст сообщения и примеры подробно описаны в п.5.

Периодическая рассылка

Для периодической рассылки при программировании SIM карты необходимо занести в яч.10 телефонного справочника период и номера телефонов и e-mail (подробно описано в п.5). Сообщение будет приходить в виде:

x i1 i2 i3 i4 ...... i63 i64 x o1 o2 o3 o4 x

где x – разделительный символ, i1.....i64 – входы 1….64, о1…о4 – выходы 1…4.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев, при соблюдении правил подключения и эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и при наличии штампа торговой организации и даты продажи в гарантийном талоне.

НПП “Радиотехнические системы”, г. Новосибирск,  http://www.radiorama.ru