Комплект электроники для коммутации видеокамер

со встроенной сигнализацией VCOM-10AS

1 Общие сведения.

Комплект электроники предназначен для выбора видеосигнала от 10 видеокамер и подачи выбранного видеосигнала на монитор (телевизор). Коммутация производится как в ручном режиме (нажатием на кнопку расположенную рядом с выбранной видеокамерой), так и в автоматическом (последовательное включение по кольцу, со временем вывода сигнала одной из камер на монитор в течение 10 секунд). В случае несанкционированного удаления видеокамеры сработает сигнализация (сигнал звукового извещателя (сирены)). Контроль видеокамер осуществляется по наличию видеосигнала. Для контроля доступа (сервисный режим) в комплект электроники входит радиосистема с пультом.

Рис. 1. Плата VCOM-10AS

2 Режимы работы.

Переключение режимов осуществляется с помощью пульта. Сервисный режим включается нажатием на маленькую кнопку пульта (подтверждается двумя сигналами сирены), режим демонстрации и охраны - нажатием на большую кнопку пульта (подтверждается одним сигналом сирены и миганием индикатора состояния на плате VCOM-10AS).

2.1 Режим демонстрации

Видеокамера (для просмотра на мониторе) выбирается кратковременным нажатием на кнопку расположенную на передней панели стенда рядом камерой, включение подтвердиться свечением соответствующего индикатора. Если кнопки не нажимались более N минут (N-время паузы перед циклической прокруткой 0,3…8 мин.), то включается просмотр по кольцу (если функция просмотра по кольцу была включена в сервисном режиме джампером S1), в этом режиме видеокамеры по очереди подключаются к монитору, с интервалом 10 сек. Отключенная от сигнализации камера, пропускается во время просмотра по кольцу.

2.2 Сервисный режим

В сервисном режиме, включенные индикаторы на передней панели стенда показывают, какие из камер в данный момент подключены (наличие видеосигнала) и будут контролироваться сигнализацией в режиме демонстрации.

Для перехода в режим демонстрации и включения охраны - нажмите большую кнопку пульта, постановка на охрану подтвердится коротким звуковым сигналом, индикатор на плате будет мигать, при постановке на охрану система считывает состояние разъёмов (наличие видеосигнала), те разъёмы, к которым не подключены видеокамеры автоматически исключаются из опроса сигнализацией).

3. Сигнализация

В случае несанкционированного удаления видеокамеры (отключение кабеля от разъёма VIDEO OUT видеокамеры) сработает сигнализация (сигнал звукового извещателя (сирены)), при этом соответствующий этой камере индикатор будет мигать. Система может работать в двух режимах тревоги (режим устанавливается джампером S2). В режиме 1, в случае отключения кабеля от камеры включится сирена (тревога), обратное подключение кабеля не отключит сирену, для того чтобы отключить сирену необходимо нажать на маленькую кнопку пульта (включить сервисный режим). В режиме 2 обратное подключение камеры отключит сирену.

4. Назначение разъёмов и перемычек (джамперов).

- PW 12V (2 разъёма, подключены параллельно, 1-плюс питания, 2-общий, 3-не используется) – питание платы VCOM-10AS, 9....20В.

- CNTR (1-вход +5…15В, 2-общий) – вход сигнала управления режимами, при подаче напряжения система переходит в демонстрационный режим.

- SIREN (выход, 1- плюс питания, 2-открытый коллектор (максимальный ток 70 mA)) – управление сиреной, в случае тревоги вывод 2 подключается к корпусу.

- IN1….IN10 – вход видеосигнала от видеокамер.

- V OUT – выход видео.

- S1 – управление циклической прокруткой, при установленной перемычке – включено, при снятой отключено.

- S2 – выбор режима тревоги, при установленной перемычке – режим 2, при снятой перемычке - режим 1.

- S3 – отключение функции охраны, при установленной перемычке охранные функции отключены, система работает как коммутатор на отключение кабелей от камеры не реагирует.

5 Комплект поставки

5.1 Плата управления VCOM-10AS (170x140), шт.				1

5.2 Кабель управления видеокамеpами (кнопка, светодиод), шт.		10

5.3 Радиосистема RFC-02 (приёмник, антенна, пульт 3 шт.)			1

5.4 Источник питания резервированный “Парус 3” (180х160х60), шт.		1

5.5 Звуковой извещатель 								1

5.6 Запасные кнопки									3

6. Технические характеристики

Напряжение питания системы, В							~200-240В

Потребляемая мощность не более, Вт							15

Напряжение питания электроники, В							9….20В

Время работы устройства от автономного аккумулятора, не менее, часов		2

Уровень звукового давления сигнала сирены, Дб 					105

Количество подключаемых видеокамер, шт.							1 - 10

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации системы – 12 месяцев, в течении этого срока производитель обязуется производить бесплатный ремонт или замену системы (на усмотрение производителя). Система не подлежит гарантийному ремонту в случаях механического повреждения или перенапряжения в сети. Транспортные расходы по доставке системы или её частей для гарантийного ремонта несёт покупатель (заказчик) если иное не предусмотрено дополнительным соглашением.

8. Информация о производителе

НПП “Радиотехнические системы”, 630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, дом 9, корпус 3, тел. (8-383) 29-29-589, т.м 8-913-931-38-49, е-mail: info@radiorama.ru, http://www.radiorama.ru, ICQ 240201636

НПП “Радиотехнические системы”, 2009 г.