Стенд для демонстрации сабвуферов

SUB-01

Инструкция по эксплуатации

- Общие сведения

Стенд предназначен для демонстрации сабвуферов.

- Подключаемое оборудование

- 	одна авто магнитола (CD, MP3 проигрыватель)

- 	одна пара акустических систем

- 	один усилитель сабвуфера

- 	8-мь сабвуферов

Рис.1 Расположение оборудования и элементов управления

- Выполняемые функции

Стенд позволяет прослушивать один из восьми сабвуферов. Выбор сабвуфера осуществляется кнопками со световой индикацией.

- Подключение оборудования к стенду

Внимание, во время подключения оборудования питание стенда должно быть отключено.

  - Подключение магнитолы

Подключите к авто-магнитоле гнездо EURO ISO 1x16. Кабель для подключения линейных сигналов соедините с линейным выходом магнитолы.

  - Подключение усилителя сабвуфера

Маркировка 					Назначение

Питание 13,5 В			- питание усилителя (красный +, чёрный -)

SUB IN				- выход на сабвуфер (синий -)

Кабель для подключения линейных сигналов соедините с линейным входом усилителя

  - Подключение сабвуферов

Маркировка 					Назначение

SUB 1 …. SUB 8				- сабвуфер 1….8 (синий -)

  - Подключение акустических систем

Маркировка 					Назначение

SP R				- правая акустическая система (красный +, чёрный -)

SP L				- левая акустическая система (красный +, чёрный -)

- Управление стендом

Включите питание стенда, через 2 секунды после включения питания стенд готов к работе.. Для выбора сабвуфера, необходимо нажать и удерживать кнопку до включения индикатора расположенного рядом с нажатой кнопкой. Для выключения сабвуфера, необходимо нажать и удерживать кнопку (расположенную рядом с соответствующей головкой) до выключения индикатора.

- Назначение предохранителей

Предохранитель F1 1A (установлен на плате автоматики) предназначен для защиты цепей питания. Предохранитель F2 15А предназначен для защиты цепей питания авто-магнитолы.

- Технические характеристики

Напряжение питания стенда			180…240 В, 50 Гц

Напряжение питания оборудования		13,5 В (+/- 0,5 В)

Мощность источника питания (не менее)	500 Вт

Диапазон рабочих температур			+10…+50 гр. С

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации стенда 12 месяцев.

Стенд не подлежит бесплатному гарантийному ремонту в случаях:

- механического повреждения

- воздействия на стенд агрессивных веществ или воды

- Комплект поставки

| № ПП | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разводка цепей подключения магнитофонов (EURO ISO 2x16, питание с предохранителем, кабель для динамических головок) | 1 |
| 2 | Кабель питания платы SUB1206 | 1 |
| 3 | Кабель аакуст. дин. Головки сабвуфера (SUB, SUB1-SUB8) | 9 |
| 4 | Кабель питания сабвуфера (2x2,5мм) | 1 |
| 5 | Шнур сетевой с вилкой | 1 |
| 6 | Кабели управления SUB1...SUB8 (кнопка, светодиод) | 8 |
| 7 | Вентилятор | 1 |
| 8 | Решётка для вентилятора | 2 |
| 9 | Шурупы для крепления вентилятора | 4 |
| 10 | Плата SUB1206 | 1 |
| 11 | ЗИП (комплект) | 1 |

Состав ЗИП

| № ПП | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вилка EURO ISO 1x16 | 1 |
| 2 | Предохранитель авто 15А | 1 |
| 3 | Кнопка | 2 |
| 4 | Кабель для подключения линейных сигналов | 1 |
| 5 | Инструкция | 1 |

- Информация о производителе

НПП “Радиотехнические системы”, 630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, дом 9, корпус 3, тел. 8-913-931-38-49, е-mail: info@radiorama.ru, http://www.radiorama.ru, ICQ 240201636

НПП “Радиотехнические системы”, 2008 г.