Система сигнализации для Caraudio

Caraudio alarm CA-01

Система СА-01 предназначена для охраны магнитол расположенных на стеллажах в торговых залах. Сигнализация реагирует на отключение магнитолы от разъёма и отсоединение съёмной передней панели. Контроль осуществляется по сигналу Power antenna (Remote antenna). Система состоит из кабельной разводки (разъёмы EURO ISO 1x16 гнездо c индикаторами) и блока управления. Питание магнитол осуществляется от встроенного в блок управления источника питания. Разводка питания секционная - восемь секций по 4-е магнитолы, питание каждой секции защищено плавким предохранителем 10А.

Подключение магнитол

- Включите питание системы (включите блок в сеть 220В), подключите магнитолу к разъёму, включите магнитолу (при  этом должен включиться  соответствующий магнитоле световой индикатор).

Запись нового ключа iButton

- установите сервисный переключатель в положение “Запись ключа” (при записи кода нового ключа, код старого ключа стирается из памяти)

- прикоснитесь ключом к считывателю, запись ключа подтвердится коротким звуковым сигналом.

- установите сервисный переключатель в положение “Охрана1” или  “Охрана2”

Режимы охраны

- Система может работать в двух режимах охраны. В режиме “Охрана 1”, в случае отключения магнитолы включится сирена (тревога), обратное подключение магнитолы не отключит сирену, отключить сирену можно только сняв систему с охраны. В режиме “Охрана 2” обратное подключение магнитолы отключит сирену.

Постановка на охрану

(Сервисный переключатель должен находиться в положении “Охрана 1” или “Охрана 2”)

- прикоснитесь ключом к считывателю, постановка на охрану подтвердится коротким звуковым сигналом, индикатор на считывателе будет мигать.

(при постановке на охрану система считывает состояние разъёмов, те разъёмы, к которым не подключены магнитолы автоматически исключаются из опроса сигнализацией, т.е на свободные разъёмы не требуется установка “заглушек”).

Снятие с охраны

- прикоснитесь ключом к считывателю, снятие с охраны подтвердится двумя короткими звуковыми сигналами, индикатор на считывателе перестанет мигать

Технические характеристики

Напряжение питания системы, В ...............................................................................~200-240В

Напряжение питания авто-магнитолл, В ......................................................................13,5

Мощность источника питания постоянного тока, Вт ................................................ 480

Уровень звукового давления сигнала сирены, Дб .................................................40-105

Количество подключаемых авто-магнитол, шт .......................................................... 32

Комплект поставки

Комплект кабелей (секция по 4-е разъёма в кабель-канале 40х25)………………….8 шт.

Блок управления………………………………………………………………………...1 шт.

Электронный ключ iButton (DS1990A)………………………………………………..2 шт.

Запасные предохранители 10А………………………………………………………...4 шт.

Разъём EURO ISO 1x16 вилка…………………………………………………………20 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации системы – 12 месяцев, в течении этого срока производитель обязуется производить бесплатный ремонт или замену системы (на усмотрение производителя). Система не подлежит гарантийному ремонту в случаях механического повреждения или перенапряжения в сети. Транспортные расходы по доставке системы или её частей для гарантийного ремонта несёт покупатель (заказчик) если иное не предусмотрено дополнительным соглашением.

Информация о производителе

НПП “Радиотехнические системы”, 630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, дом 9, корпус 3, тел. 8-913-931-38-49, е-mail: info@radiorama.ru,

http://www.radiorama.ru, ICQ 240201636

НПП “Радиотехнические системы”, 2009 г.